|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 25 июля 2011 № 340 |
| --- | --- | --- |

Рекомендации

руководителям предприятий агропромышленного комплекса

по пожарной безопасности на период уборки урожая

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области в целях пожарной безопасности на период уборки урожая 2011 года рекомендует руководителям агропромышленного комплекса организовать выполнение следующих мероприятий:

Со сроком выполнения до 30.07.2011 года

1.Проведение противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками, задействованными в работах по уборке урожая.

2.Оснастить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы – двумя огнетушителями ОВП-10 или ОП-10, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами) и  искрогасителями, отрегулировать системы питания, зажигания и смазки.

3.Опахать поля зерновых культур в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степным полосам, автомобильным и железным дорогам полосой шириной не менее 4 метров.

4.Провести работы по разбивке полей зерновых культур перед уборкой на участки площадью не более 50 га. Между участками выполнить прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенные зерновые с прокосов убрать. Посредине  прокосов выполнить пропашку шириной не мене 4 метров.

5.Произвести незамедлительный ремонт неисправной пожарной техники и источников противопожарного водоснабжения на объектах сельского хозяйства и продовольствия.

6.Провести  ревизию силовой и осветительной электрической сети в помещениях элеваторов, зерноскладов наружным осмотром и при помощи приборов с замером  сопротивления изоляции проводов.

7.Приобрести и установить в элеваторах установки пожаротушения для ликвидации аварийных ситуаций и проведения флегматизации инертным газом в свободном объёме силосов (углекислотные баллоны или азотная установка), а в случае отсутствия финансовых средств на приобретение баллонов с инертными газами заключить договора с предприятиями и организациями, имеющими газовые баллоны, на их поставку для использования в случае пожара;

8.На элеваторах создать необходимый запас пенообразователя для целей пожаротушения в количестве 5 тонн.

9.Провести ревизию состояния сухотрубных систем противопожарного водоснабжения на элеваторах.

10.Привести противопожарную технику в состояние повышенной готовности, обеспечить заполнение ёмкостей водой.

Со сроком выполнения постоянно на весь период уборки урожая

11.Обеспечить дежурство в непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25 га дежурного трактора с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.

12.Запретить:

сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение открытого огня на полях;

заправку автомашин в ночное время в полевых условиях;

применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;

работу тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или  с открытыми капотами.

13.Обеспечить своевременную очистку от пыли, соломы и зерна радиаторов двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и  другие узлы и детали уборочных машин.

14.Предусмотреть размещение скирд (стогов), навесов и штабелей грубых кормов на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередач, не менее 20 метров – до дорог и не менее 50 метров – до зданий и сооружений.

15.Обеспечить при размещении скирд (стогов) следующие условия:

противопожарные расстояния между кварталами (в квартале допускается размещение не более 20 скирд или штабелей) не менее 100 метров;

противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами предусмотреть не менее 6 м., а между их парами – не менее 30 метров.

площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 квадратных метров, а штабеля прессованного сена (соломы) – 500 квадратных метров;

опахивать площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 м., а до отдельно стоящей скирды (стога) – не менее  5 метров.

16.Организовать контроль за температурой в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью.

17.Организовать в сельскохозяйственных предприятиях дополнительное дежурство специалистов на технике, приспособленной для  тушения пожаров.

18.Обеспечить круглосуточную работу средств связи во всех зернотоках, хлебоприёмных пунктах  и элеваторах.

19.Организовать перед приёмом нового урожая на элеваторах, зерноскладах, зерносушилках:

устранение неисправностей до начала сушки и приёма зерна;

подготовку оборудования для проведения контроля за температурой зерна на период сушки при работающей сушилке путем  отбора проб не реже, чем через каждые 2 часа и регулярный контроль при хранении зерна.